## Slide 1: TOUR DU VALAT

## Slide 2
المؤشرات الجغرافية لرصد الأراضي الرطبة في حوض البحر الأبيض المتوسط Anis GUELMAMI

## Slide 3
تشمل المؤشرات المكانية جميع المقاييس التي يعتمد عليها الحساب بشكل أساسي على البيانات المرجعية جغرافياً وتمثل المنتجات الناتجة عدم التجانس المكاني للمنطقة المراقبة.

## Slide 4
تشمل المؤشرات المكانية جميع المقاييس التي يعتمد عليها الحساب بشكل أساسي على البيانات المرجعية جغرافياً وتمثل المنتجات الناتجة عدم التجانس المكاني للمنطقة المراقبة.
يجب أن يكونوا:
تعريف باستخدام المعايير (... بالنسبة لجميع مؤشرات المراقبة)
شامل جغرافياً (يغطي كامل الإقليم)
تتكيف مع المقاييس المكانية والزمنية المستخدمة للرصد (القرارات)
قابلة للتكرار (في الزمان والمكان)
قابلة للتشغيل البيني مع مؤشرات المراقبة الأخرى (على سبيل المثال تتناسب مع إطار DPSIR )

## Slide 5: المؤشرات القائمة علىEO لرصد الأراضي الرطبة في البحر الأبيض المتوسط
أمثلة مستندة على مصادر البيانات

## Slide 6: ديناميكيات المياه السطحية المفتوحة
باستخدام سلسلة الأقمار الصناعية ◄ رصد الديناميكيات الزمانية المكانية للمياه السطحية المفتوحة
(مثل بحيرات Palavasian ، فرنسا)

## Slide 7: ديناميكيات المياه السطحية المفتوحة
جانفي
افريل
ماي
جوان
جويلية
اكتوبر
ديسمبر
السلسلة الزمنية للقالة (الجزائر) لاندسات 8 (2015)
التقاط الديناميكيات الزمانية المكانية المعقدة للأراضي الرطبة في البحر المتوسط

## Slide 8: ديناميكيات المياه السطحية المفتوحة
درجة الغمر بالمياه
غياب المعطيات

## Slide 9: تغييرات LULC و LULC
صور إدخال القمر الصناعي
المعالجة المسبقة للقياس الإشعاعي والهندسي
تجزئة
التدريب من أجل التصنيف
تصنيف LULC نتيجة سنتين مختلفتين
تصنيف WCR
تغيير / لا تغيير اخفاء
تغيير تصنيف الوظيفة
حساب المؤشر
تخطيط الخريطة
T1 (ex. 1975)
T2 (ex. 1990)
T3 (ex. 2005)
LULC وديناميكية المنحنيات
T4 (ex. 2018)

## Slide 10: تغييرات LULC و LULC
استخدام السلاسل الزمنية الفضائية  خريطة LULC وتقييم التغييرات بمرور الوقت
(على سبيل المثال شط شرقي ، الجزائر)
LULC 1975
LULC 1990
LULC 2005
التمدن
الزراعة
الأراضي الجافة الطبيعية
الأراضي الرطبة الطبيعية
الأراضي الرطبة الاصطناعية

## Slide 11: تغييرات LULC و LULC
ماي
اوت
اكتوبر
نهج متعدد الزمان لرسم الخرائط السنوية الداخلية

## Slide 12: تغييرات LULC و LULC
نهج قائم على المواد ◄ تقطيع الصورة

## Slide 13: تغييرات LULC و LULC
نهج قائم على المواد ◄ تصنيف الصور

## Slide 14: تغييرات LULC و LULC
تصنيف LULC 2015 باستخدام مصطلحات CLC / رامسار
Classification GWII
CLC 11: Urban fabric
CLC 12: Industrial, commercial and transport units
CLC 13: Mine, dump and construction sites
CLC 2: Agricultural areas
CLC 213: Rice fields
CLC 31: Forests
CLC 3112: Wet forests including riparian
CLC 33: Open spaces with little or no vegetation
CLC 331: Beaches, dunes, and sand plains
CLC 411: Inland marshes
CLC 421: Salt marshes
CLC 422: Salines
CLC 511: Inland water courses
CLC 5114: Canals and drainage channels, ditches
CLC 512: Inland water bodies
CLC 5131: Water storage areas; reservoirs/barrages/dams/impoundments (generally over 8 ha)
CLC 521: Coastal lagoons
CLC 523: Sea and ocean
معايير رسم الخرائط ◄ تسميات LULC

## Slide 15: تغييرات LULC و LULC
تصنيف LULC 2015 باستخدام تسمية MAES
معايير رسم الخرائط ◄ تسميات LULC

## Slide 16: تغييرات LULC و LULC
تصنيف LULC 2015 باستخدام تسمية «مبسطة» ملائمة لاحتياجات المستخدمين
معايير رسم الخرائط ◄ تسميات LULC
التسمية
مناطق مبنية
زراعي (بما في ذلك الأرز)
أراضي برية طبيعية
الأراضي الرطبة الطبيعية
الأراضي الرطبة الاصطناعية
البحر

## Slide 17: رسم خرائط خدمات النظام الإيكولوجي وتقييمها
إن النهج البسيط لرسم الخرائط البيئية والاجتماعيةES المحتملة استنادًا إلى تغطية الأرض هو تعيين درجات لكل نوع من أنواع استخدام الأراضي / الغطاء الأرضي ((LULC
العرض والطلب لخدمة النظام البيئي لفئات CLC
(Burkhard et al., 2012)

## Slide 18: رسم خرائط خدمات النظام الإيكولوجي وتقييمها
Chart: 
| Built-up areas | Agricultural lands | Natural drylands | Natural wetlands | Human-made wetlands | Sea and oceans
% Habitat types 1991 | 3.5023 | 31.3656 | 54.6958 | 7.1778 | 2.3995 | 0.85906
Built-up areas
Agricultural lands
Natural dry lands
Natural wetlands
Human-made wetlands
Sea and oceans
٪ أنواع الاوساط1991
مناطق
مبنية
زراعي
الأراضي ا
لجافة الطبيعية
الأراضي
الرطبة الطبيعية
الأراضي ا
لرطبة من
صنع الإنسان
البحر
والمحيط

## Slide 19: رسم خرائط خدمات النظام الإيكولوجي وتقييمها
Built-up areas
Agricultural lands
Natural dry lands
Natural wetlands
Human-made wetlands
Sea and oceans
Chart: 
| Built-up areas | Agricultural lands | Natural drylands | Natural wetlands | Human-made wetlands | Sea and oceans
% Habitat types 2015 | 5.1469 | 32.2546 | 51.8284 | 7.0829 | 2.8144 | 0.87284
مناطق
مبنية
زراعي
الأراضي ا
لجافة الطبيعية
الأراضي
الرطبة الطبيعية
الأراضي ا
لرطبة من
صنع الإنسان
البحر
والمحيط
٪ أنواع الاوساط 2015

## Slide 20: رسم خرائط خدمات النظام الإيكولوجي وتقييمها
Chart: ميزان الإمداد ES 1991-2015٪
| Local climate regulation | Global climate regulation | Flood protection | Groundwater recharge | Air quality regulation | Erosion regulation | Nutrient regulation | Water purification | Pollination | All Regulation ES | Crops | Livestock | Fodder | Fish | Wild food | Timber | Wood fuel | Energy | Biochemicals and medecine | Freshwater | All Provisioning ES | Recreation/Aestetic values | Intrinsec value of biodiversity | All Cultural ES
ES Supply Balance 1991-2015 % | -3.1296 | -4.4797 | -3.0051 | -2.5309 | -5.9035 | -6.0903 | -5.1535 | -5.4453 | -6.5402 | -4.7136 | 3.7696 | 0.1264 | -0.36715 | 6.1904 | -5.8799 | -5.8384 | -6.5391 | 0.34715 | -5.196 | 3.4402 | -2.8737 | -4.3205 | -5.9934 | -5.0759
Chart: ميزان الطلب ES 1991-2015٪
| Local climate regulation | Global climate regulation | Flood protection | Groundwater recharge | Air quality regulation | Erosion regulation | Nutrient regulation | Water purification | Pollination | All Regulation ES | Crops | Livestock | Fodder | Fish | Wild food | Timber | Wood fuel | Energy | Biochemicals and medecine | Freshwater | All Provisioning ES | Recreation/Aestetic values | Intrinsec value of biodiversity | All Cultural ES
ES Demand Balance 1991-2015 % | 7.721 | 7.6651 | 8.8694 | 6.9368 | 16.0565 | 7.6775 | 4.6236 | 4.2161 | 6.8906 | 7.3156 | 8.8244 | 17.0025 | 3.5568 | 21.5747 | -0.20062 | 3.2003 | -1.7722 | 13.0728 | 8.0174 | 7.4647 | 7.0847 | 31.108 | 19.9209 | 27.3319

## Slide 21
المزايا الرئيسية
النطاق الجغرافي الإقليمي
رسم خرائط شاملة
إمكانية تقليص الحجم على المستوى الوطني / المحلي
سهل التنفيذ (التحليل الآلي وشبه التلقائي)
مرنة ◄ يمكن تكييفها لتعريفات الموائل المختلفة (التسميات)
تقييم الاتجاهات داخل السنوية
يسمح بتحليلات رجعية الاتجاهات
فعالة من حيث التكلفة لرصد مواقع الأراضي الرطبة المحددة مسبقًا
المؤشرات القائمة علىEO لرصد الأراضي الرطبة في البحر الأبيض المتوسط

## Slide 22
المؤشرات القائمة على EO لرصد الأراضي الرطبة في البحر الأبيض المتوسط
القيود الرئيسية
الكشف التلقائي عن المياه السطحية محدود بتغطية نباتية كثيفة
نقص البيانات في المناطق "الغائمة" (للصور البصرية)
الحاجة إلى وجود سلسلة زمنية كثيفة للغاية لتقييم الاتجاهات داخل وبين السنوات ، وخاصة للأراضي الرطبة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة حيث تكون ترددات ومدد الغمر منخفضة جدًا وعابرة
نهج التصنيف الخاضع للإشراف ◄ خطر حدوث أخطاء في الارتباك إذا لم يكن منتج الخرائط "مدربًا" لتحديد موائل الأراضي الرطبة بشكل جيد (على سبيل المثال ، يتم الخلط بين موائل الأراضي الرطبة في كثير من الأحيان مع المناطق المغمورة)
ضرورة وجود عينة تمثيلية إذا كانت استراتيجية المراقبة قائمة على الموقع (من أجل أن تكون قادرًا على تقييم الاتجاهات الوطنية / الإقليمية)
من الصعب تنفيذ رسم خرائط شامل على المستويات الإقليمية (أو حتى على المستويات الوطنية للبلدان الكبيرة) بناءً على نفس النهج الخاضع للإشراف ◄ يمكن أن يكون مكلفًا للغاية من حيث وقت الموظفين

## Slide 23
المؤشرات القائمة على EO لرصد الأراضي الرطبة في البحر الأبيض المتوسط

## Slide 24
الحد الأقصى. مدى الفيضان في 6 سنوات (2009-2015)
L8 Jan. 2015
المؤشرات القائمة على EO لرصد الأراضي الرطبة في البحر الأبيض المتوسط

## Slide 25
الحد الأقصى. مدى الفيضان في 6 سنوات (2009-2015)
أين حدود أوساط الأراضي الرطبة؟
المؤشرات القائمة على EO لرصد الأراضي الرطبة في البحر الأبيض المتوسط

## Slide 26
الحد الأقصى. مدى الفيضان في 6 سنوات (2009-2015) لا يمثل مدى الأراضي الرطبة
هناك ارتباكات شائعة بين "المياه السطحية" و "أوساط الأراضي الرطبة"
المؤشرات القائمة على EO لرصد الأراضي الرطبة في البحر الأبيض المتوسط

## Slide 27
مجموعات البيانات العالمية لرصد اتجاهات المياه السطحية
 ومع ذلك ، لا ينبغي استخدامها كخطوط أساس لرسم خرائط لنطاقات النظم الإيكولوجية للأراضي الرطبة ولتقييم تغيراتها بمرور الزمن
المؤشرات القائمة على EO لرصد الأراضي الرطبة في البحر الأبيض المتوسط

## Slide 28: مراقبة جودة المياه
Chl a, Chlorophyll a (µg/l)
TSM, Total Suspended Matter (mg/l)
CDOM, Colored Dissolved Organic Matter absorption (m-1)
SD, Secchi Depth (m)
باستخدام بعض بيانات الأقمار الصناعية ، من الممكن قياس:
(مثال: Camargue و Etang de Berre ، فرنسا)

## Slide 29: المؤشر: مراقبة جودة المياه
المزايا الرئيسية
النطاق الجغرافي الإقليمي
يسمح بتحليلات رجعية الاتجاهات
تقييم الاتجاهات داخل السنوية
فعالة من حيث التكلفة لرصد المسطحات المائية المحددة سلفا
يمكن دمج نتائج WQ مع خرائط LULC و LULCC من أجل تقدير أفضل للآثار المحتملة للأنشطة البشرية على المسطحات المائية الكبيرة (مثل تلوث المياه في بعض البحيرات الساحلية بسبب التنمية الزراعية)
العوائق الرئيسية
عمق الأراضي الرطبة ◄ يجب أن يكون> عمق سكي (1 م إلى 1.5 م)
أنظمة المياه ◄ يجب أن تغمرها المياه بشكل دائم ومن الصعب تنفيذ هذا النهج للمياه الجارية (مثل الأنهار)
يجب أن يكون حجم الأراضي الرطبة >> 3 كم² (بسبب الاستبانة المكانية لبيانات الأقمار الصناعية المستخدمة ~ 250 م - 300 م)
تعذّر التنفيذ في جميع الأراضي الرطبة في منطقة البحر الأبيض المتوسط

## Slide 30: مجموعة بيانات أخرى ذات مرجع جغرافي
أمثلة مستندة على مصادر البيانات

## Slide 31: مجموعة بيانات أخرى ذات مرجع جغرافي

## Slide 32: مجموعة بيانات أخرى ذات مرجع جغرافي

## Slide 33: مجموعة بيانات أخرى ذات مرجع جغرافي
خرائط توزيع الأنواع المدرجة في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية

## Slide 34: الاندماج في الإطار المنطقي DPSIR

## Slide 35
استجابات
الضغوطات
حالة
الآثار
الدوافع
مجتمعات الأنواع
نوعية وكمية المياه
مدى وجودة النظام البيئي
سياسة الحفظ
وعي بيئي
عمليات التكيف
إدارة الأراضي
الزراعة
صيد السمك
الصيد
السياحة
صناعة
الطاقة
المواصلات
القرارات السياسية
الحكم
تغير المناخ
نماذج التنمية والاستهلاك
خدمات النظام الإيكولوجي

## Slide 36: أمثلة التنفيذ بمقاييس جغرافية مختلفة

## Slide 37: أمثلة التنفيذ بمقاييس جغرافية مختلفة
مقياس الموقع

## Slide 38: سلم الموقع - سبخة السيجومي تونس

## Slide 39: سلم الموقع

## Slide 40: سلم الموقع
Chart: Surface en eau libre (ha)
مراقبة أنظمة المياه السطحية على مدى السنوات الـ 32 الماضية باستخدام سلاسل زمنية لصور الأقمار الصناعية الكثيفة (387 صورة)

## Slide 41: أمثلة التنفيذ بمقاييس جغرافية مختلفة
سلم النطاق تحت الوطني / المقاطعة

## Slide 42: مقياس النطاق تحت الوطني / المقاطعة

## Slide 43: مقياس النطاق تحت الوطني / المقاطعة

## Slide 44: مقياس النطاق تحت الوطني / المقاطعة
فقدان الأراضي الرطبة الطبيعية أعلى حوض سيبو 1988-2018
خسارة الأراضي الرطبة الطبيعية 1988-2018
تحول إلى
مناطق مبنية
الأراضي الزراعية
الأراضي الرطبة الاصطناعية

## Slide 45: مقياس النطاق تحت الوطني / المقاطعة
التكثيف الزراعي

## Slide 46: مقياس النطاق تحت الوطني / المقاطعة
التحول المكاني للأراضي الزراعية غير المروية 1988-2018
تحويل الأراضي الجافة إلى محاصيل غير مروية
التكثيف الزراعي

## Slide 47: أمثلة التنفيذ بمقاييس جغرافية مختلفة
النطاق الوطني

## Slide 48: النطاق الوطني

## Slide 49: النطاق الوطني
موائل الأراضي الرطبة مستوى رامسار الأول...
الأراضي الرطبة الساحلية
الأراضي الرطبة الداخلية
الأراضي الرطبة من صنع الإنسان

## Slide 50: النطاق الوطني
النظم البيئية المتعلقة
بالمياه
الأنهار والبحيرات
المسطحات المائية الاصطناعية
الأراضي الرطبة النباتية

## Slide 51
شكرا!