## Slide 1: Today’s Schedule - الجدول اليومي Wetland Monitoring and Restoration مراقبة الأراضي الرطبة وإعادة التأهيل
محاضرات
إعادة تأهيل الأراضي الرطبة
  مقدمة الى إعادة تأهيل الأراضي الرطبة
  التخطيط, المراقبة, التقييم والنجاح
  تحديد المواقع المحتملة للأراضي الرطبة
  في الصباح الباكر – التوجه للميدان.
  تقييم واحدة او اكثر من المواقع المعاد تأهيلها.
  الغداء في الحافلة
  محاضرات بعد الضهر
  تاريخ تصريف الأراضي الرطبة
  الأساليب العملية لاستعادة الأراضي الرطبة

## Slide 2: INTRODUCTION TO WETLAND RESTORATION مقدمة في استعادة المناطق الرطبة

## Slide 3: DEFINITIONS التعريفات
Wetland Restoration
استعادة الأراضي الرطبة
Wetland Creation
استحداث أراضي رطبة
Wetland Enhancement
تحسين الأراضي الرطبة

## Slide 4: WETLAND RESTORATION استعادة المناطق الرطبة
"فعل أو عملية أو نتيجة إعادة أرض رطبة من أي نوع إلى مكان كانت موجودة سابقًا فيه أو إعادة إنشاء أرض رطبة لتشابه حالتها قبل الاضطراب.“
يُطلق عليها أحيانًا "إعادة إنشاء الأراضي الرطبة" ، بينما قد يُشار إلى اليها باسم "إعادة تأهيل الأراضي الرطبة".

## Slide 5: TYPES OF RESTORATION – Re-establishment
أنواع الاستعادة -إعادة التأسيس
إعادة التأسيس (النوع الأول من الاستعادة) - إعادة الأراضي الرطبة إلى موقع كانت موجودة فيه سابقًا.
يؤدي إلى زيادة مساحة ووظيفة الأراضي الرطبة.
امثلة عليها :

## Slide 6: Filled Former Wetland الأراضي الرطبة السابقة

## Slide 7: Effectively Drained Wetland الأراضي الرطبة المجففة بشكل فعال

## Slide 8: Channelization and Subsurface Drains تحويل القنوات والمصارف تحت السطحية

## Slide 9: Permanently Flooded Former Wetland الأراضي الرطبة السابقة التي غمرتها المياه بشكل دائم

## Slide 10: TYPES OF RESTORATION – Rehabilitation أنواع الاستعادة - إعادة التأهيل
إعادة التأهيل (النوع الثاني من الاستعادة) - تحسين ظروف الأراضي الرطبة الحالية المتدهورة أو المتغيرة بطريقة ما.
تحسن إلى حالة طبيعية أكثر.
قد يتضمن ما قد يعتبره بعض الأشخاص "تحسينًا" (على سبيل المثال ، إزالة المواد المدخلة أو القمامة).
زيادة في وظيفة ؛ ربما على حساب وظائف أخرى قد تخدمها.
امثله عليها:

## Slide 11: Partly Drained Wetlands الأراضي الرطبة المستنزفة جزئيًا

## Slide 12: Diked Marshes مستنقعات السدود

## Slide 13: Impounded Wetlands الأراضي الرطبة المحجوزة

## Slide 14: Farmed Wetlands الأراضي الرطبة المستزرعة

## Slide 15: Grazed Wetlands الأراضي الرطبة المتعرضة للرعي

## Slide 16: Livestock in Streams الثروة الحيوانية في الجداول

## Slide 17: Invasive Species الأنواع الغازية
Purple Loosestrife
Common Reed

## Slide 18: Partly Filled and Cleared Forested Wetland الأراضي الرطبة الحرجية المعبأة والمنظفة جزئياً

## Slide 19: Trash in Wetlands القمامة بالمناطق الرطبة

## Slide 20: WETLAND CREATION إنشاء الأرض الرطبة
"فعل أو عملية أو نتيجة بناء أرض رطبة في مكان لم يوجد فيه أحد أبدًا."
ليس موقع أرض رطبة سابقة.
ينتج مكاسب في مساحات ووظائف الأراضي الرطبة.

## Slide 22: WETLAND ENHANCEMENT تحسين الأراضي الرطبة
"فعل أو عملية أو نتيجة لمشروع يقوم بتعديل أرض رطبة قائمة لتحسين وظائفها بما يتجاوز ما يفعله هذا النوع من الأراضي الرطبة بشكل طبيعي.“
تفضل وظائف معينة على وظائف أخرى (على سبيل المثال ، الطيور المائية على الأنواع الأرضية ؛ تخزين أطول للمياه)
يغير نوع الأراضي الرطبة (على سبيل المثال ، المروج الرطبة إلى المستنقعات)
لا يغير المساحة ولكنه يرفع مستوى أداء وظائف معينة ، عادة على حساب وظائف أخرى
امثله عليها:

## Slide 23: Waterfowl Management إدارة الطيور المائية

## Slide 24: Pond Creation in Wetlands إنشاء الأحواض في الأراضي الرطبة

## Slide 25: WETLAND PLANNING, MONITORING, AND EVALUATING “SUCCESS” تخطيط الأراضي الرطبة ومراقبتها وتقييمها "النجاح"

## Slide 26: Reasons for Restoration, etc. أسباب الترميم ، إلخ.
التخفيف - للتعويض عن خسائر الأراضي الرطبة في أماكن أخرى
الاستعادة الاستباقية - لزيادة وظائف الأراضي الرطبة لأنها تحظى بتقدير كبير من قبل المجتمع ، ومن المرغوب فيه زيادة قدرة مناطق تجميع المياه على توفير هذه الوظائف.

## Slide 27: Fundamental Questions to Answer أسئلة أساسية للإجابة عليها
أي نوع من الأراضي الرطبة؟
أي لوائح حكومية لا تحتاج إلى معالجة؟
إعادة التأسيس أم التأهيل؟
مواقع مناسبة؟ للتخفيف - في الموقع أم خارج الموقع؟
مصدر المياه من أجل الهيدرولوجيا المناسبة؟
المجتمع النباتي المطلوب - الشتلات ، والغرس ، والاستعمار الطبيعي؟
خطر الفشل؟ خطة الإصلاح؟
المراقبة - المقاييس؟
الإدارة طويلة المدى (مثل مكافحة الأنواع الغازية)؟
خطة الإدارة التكيفية؟

## Slide 28: What Type of Wetland? ما نوع الأراضي الرطبة؟
ما نوع الأراضي الرطبة الموجودة في الماضي للاستعادة من النوع الأول؟
مرجع الأراضي الرطبة في اللغةموقف أفقي
  نموذج أرضي
  مسار تدفق المياه
  نظام المياه
  كيمياء المياه
  مجتمع النبات
طبيعة الاضطراب للاستعادة من النوع الثاني تقييم حالة الموقع الحالية
  احتمالية نجاح الاستعادة
متطلبات التخفيف - النوع والحجم

## Slide 29: Setting Goals and Objectives تحديد الأهداف والغايات
يجب تحديده بوضوح من البداية
الهدف المثالي للاستعادة من النوع الأول - أرض رطبة دائمة ومستدامة ذاتيًا تعمل +/- "مثل" الأراضي الرطبة الطبيعية في المنطقة
هدف الاستعادة من النوع الثاني - تقريب الأرض الرطبة من حالتها الطبيعية غير المتغيرة
التشابه الهيكلي مقابل "التكافؤ الوظيفي"
أهداف محددة قابلة للقياس

## Slide 30: General Objectives الأهداف العامة
عودة الهيدرولوجيا
استعادة الارتفاعات بما في ذلك التصوير الدقيق
استعادة خصائص الركيزة
إعادة إنشاء الكائنات الحية الأصلية
استعادة السلامة الكيميائية

## Slide 31: Restoring Hydrology استعادة الهيدرولوجيا
قم بإزالة هياكل الصرف
تحويل المياه إلى الموقع أو بعيدًا عنه حسب التأثير (الصرف مقابل الفيضان)
تحسين احتباس الماء

## Slide 32: Restoring Topography/Substrate استعادة التضاريس / الركيزة
التفريغ وكشف التربة المائية
إزالة الرواسب المتراكمة
أعد الملامح الطبيعية والإغاثة الدقيقة (على سبيل المثال ، التلال والمسابح)
أضف التربة المائية ، إذا لزم الأمر (المواقع المحفورة)

## Slide 33: Re-establishing Native Biota إعادة إنشاء الكائنات الحية الأصلية
القضاء على الرعي أو القص
السيطرة على الأنواع الغريبة والأنواع الغازية
زرع أو تعزيز استعمار وبقاء الأنواع المحلية

## Slide 34: Restore Chemical Integrity استعادة السلامة الكيميائية
إزالة مصدر التلوث
إزالة الركائز الملوثة
إنشاء منطقة عازلة حول الأراضي الرطبة
تحسين الهيدرولوجيا

## Slide 35: Developing Performance Standards
لتحديد "النجاح" أو "الامتثال"
المقاييس
  الهيدرولوجيا
  الغطاء النباتي
  أخرى
    التربة
    استخدام الحياة البرية
    كيمياء المياه / الجودة
    الوظائف (مثل تخزين المياه والترسيب والموئل)
  تحديد مدى الأراضي الرطبة (مشاريع النوع الاول)

## Slide 36: Establish Baseline Conditions and As-built Conditions إنشاء شروط خط الأساس والشروط المبنية
ظروف الموقع قبل البناء
  ما الذي عليك العمل معه
    أرض رطبة موجودة أو أرض رطبة أو مرتفعات سابقة
    إذا كانت الأراضي الرطبة الحالية ، هل منزعجة بشكل كبير لضمان الاستعادة؟ ما هي حالته المعدلة مسبقا؟
  هل توجد أنواع نادرة أو مهددة بالانقراض؟
ظروف الموقع بعد البناء
  ما قمت بإنشائه
خطة المراقبة

## Slide 37: MONITORING المراقبة
المراقبة - تقييم مستمر لبعض الكيانات لمعرفة ما إذا كانت تتغير بمرور الوقت وكيف تتغير
لاستعادة الأراضي الرطبة ، تتطلب المراقبة تقييم معايير مختارة لتحديد ما إذا كان:
المشروع يسير في الاتجاه الصحيح ، أو
هناك حاجة إلى تصحيح منتصف المسار ؛ ومتى:
كان المشروع ناجحًا تمامًا.

## Slide 38: Monitoring Planخطة المراقبة
المقاييس
  لتحديد التقدم ، "النجاح" / الامتثال أو الحاجة إلى الإدارة التكيفية
تواتر أخذ العينات

## Slide 39: Vegetation and Other Features الغطاء النباتي والميزات الأخرى
الغطاء النباتي
  الصور الجوية - قبل وأثناء ذروة موسم النمو
  صور من النقاط الثابتة
  أخذ العينات قطع اراضي
    تكوين الأنواع
      المهيمنون
      مؤشر الانتشار
    ٪ التغطية
    ارتفاع المزروعات الخشبية
    كثافة الأعشاب
    بقاء الغرسات
    علامات التكاثر
    علامات النباتات الميتة
    علامات المرض
    دليل على العواشب
    تغطية بالغزوات
 التربة
محتوى المادة العضوية
الترسيب
كيمياء مياه التربة
الهيدرولوجيا (مقابل المرجع)
  وتيرة الفيضانات / المدة
  التشبع (الآبار)
  لا تثقب الطبقة المقيدة
  الجزء الرطب من موسم النمو
استخدام الأسماك والحياة البرية
  الملاحظات / الاصطياد

## Slide 40: Examples of Project Objectives and Parameters أمثلة على أهداف المشروع ومعاييره
الغطاء النباتي
مجتمع النباتات المائية
  > 50٪ من العناصر المهيمنة = OBL و FACW (أخذ عينات من قطعة الأرض)
  مؤشر الانتشار = <2.0 (أخذ عينات نقطة الاعتراض)
  80٪ من العناصر المهيمنة مماثلة للموقع المرجعي (أخذ عينات من قطعة الأرض)
الغرس
  80٪ + البقاء على قيد الحياة (حدد # live v. # plts dead)
  النباتات تنمو / تتكاثر (تحقق من dbh ، # السيقان ، الارتفاع ، انتشار الكتل ، الإزهار والثمار)

## Slide 41: Examples of Project Objectives and Parameters أمثلة على أهداف المشروع ومعاييره
الهيدرولوجيا
  مشابه للأراضي الرطبة المرجعية (قارن المخططات الهيدروغرافية)
  مشابهة للأراضي الرطبة بناءً على الأدبيات (قارن الرسم البياني)
التربة
  تراكم المواد العضوية (قارن ضد المرجع الأراضي الرطبة)
  استعادة الارتفاعات الأصلية (إزالة التعبئة إلى ملف التربة الأصلي ؛ قياس الارتفاعات مقابل الأراضي الرطبة المجاورة)

## Slide 42: Examples of Project Objectives and Parameters أمثلة على أهداف المشروع ومعاييره
استخدام الحياة البرية
  تحديد الأنواع والاستخدام وموسم الاستخدام (الملاحظات ؛ مقارنة بالأراضي الرطبة المرجعية)
  إنتاج وفرة من المقلوب المائية (أخذ العينات القاعية)
  توفير نباتات غذائية للحياة البرية (فحص التوت / إنتاج البذور ؛ قارن مع الأراضي الرطبة المرجعية / الأدبيات)
جودة المياه
  تعمل كمصيدة للرواسب (قياس الترسب السنوي ؛ قارن مع الأراضي الرطبة المرجعية)
  توفير مجرى نباتي وعازل نباتي بطول 100 قدم (تقييم الغطاء النباتي)

## Slide 43: “Thou Shalt Not” Objectives أهداف "لا يجب القيام بها"
تسهيل انتشار المواد الغازية
ارفع درجات حرارة مياه مجاري التراوت
تؤثر سلبا .... الأنواع المهددة بالانقراض
تعريض الآبار المحلية للخطر
زيادة فيضان التنمية المنخفضة

## Slide 44: BASELINE DATA REQUIREMENTS FOR MONITORING متطلبات البيانات الأساسية للرصد
توثيق الشروط الموجودة مسبقًا
توثيق الشروط المبنية
إنشاء / فحص الأراضي الرطبة المرجعية

## Slide 45: MONITORING TECHNIQUES تقنيات المراقبة
الهيدرولوجيا
  تردد / مدة الفيضان (أنبوب قائم)
  تقلبات منسوب المياه (مراقبة الآبار)
  مستوى التشبع (حفرة الحفر)
  الفترة الرئيسية: مارس إلى مايو (كل أسبوعين) ، باستثناء الأهوار (كل شهرين من مارس إلى سبتمبر)
  Years 1, 2, 5 (+7 and 10 for PFO, PSS, drier-end PEM)

## Slide 46: MONITORING TECHNIQUES تقنيات المراقبة
نبات مائي
  التقييم السريع: ملاحظات السنة الأولى
  التقييمات التفصيلية: السنوات 2 و 3 و 5 (+7 و 10 لـ PFO)
    أخذ عينات قطعة الارض
    أخذ العينات من نقطة التقاطع
    نجاح الزراعة
  الصور
  مقاطع المجتمعات النباتية

## Slide 47: MONITORING TECHNIQUES تقنيات المراقبة
تراكم المواد العضوية
  اختبار الرمل الملون
الملوحة
  لاستعادة المستنقعات الملحية (قياس ملوحة التربة)
استخدام الحياة البرية
  تربية الطيور التعداد
  محاصرة الثدييات الصغيرة
  تحسب الطيور الشتوية
  مسوحات تربية البرمائيات
  أخذ عينات الأسماك / اللافقاريات

## Slide 48: RECOMMENDED MINIMUM WETLAND MONITORING يوصى بالحد الأدنى من مراقبة الأراضي الرطبة
تحديد وتقييم 2-3 أراضي رطبة مرجعية
الغطاء النباتي
  سريع: السنة الأولى
  عينات قطع ارض: السنوات 2 و 3 و 5 (+7 و 10 لـ PFO)
  الصور
  تحديد / القضاء على الغازات إذا لزم الأمر
التراكم العضوي (أنواع معينة)

## Slide 49: RECOMMENDED MINIMUM WETLAND MONITORING (cont’d) الحد الأدنى الموصى به لرصد الأراضي الرطبة (تابع)
هيدرولوجيا
  ملاحظات كل شهرين: من أكتوبر إلى فبراير
  أخذ العينات الأسبوعي: مارس إلى مايو
  أخذ العينات الشهرية: يونيو حتى سبتمبر
  Years 1, 2, 3, and 5 (+7 and 10 for PFO, PSS3B...)
استخدام الحياة البرية
  Years 1, 2, and 5 (+7 and 10 for PFO, PSS, drier..)

## Slide 50: Wetland Restoration Opportunities فرص استعادة الأراضي الرطبة
النوع الاول
  الأراضي الرطبة المجففة في الأراضي الزراعية
  مواقع التعبئة غير المطورة
  مواقع أخرى تم تصريفها بشكل فعال
النوع الثاني
  الأراضي الرطبة المصابة جزئيًا
  الأراضي الرطبة المنحدرة / المحجوزة
  الأراضي الرطبة المحفورة
  الأراضي الرطبة الملوثة
  تنتشر الأنواع الغازية في الأراضي الرطبة
إجراءات مفيدة أخرى
  استعادة الحواجز النباتية على طول الأراضي الرطبة واجسام مائية

## Slide 51: Finding Potential Restoration Sites البحث عن مواقع الاستعادة المحتملة
الخطوة الأولى - مراجعة البيانات الموجودة
مقارنة الخريطة
  مسح التربة مقابل خرائط الأراضي الرطبة
الخريطة مقابل الصور الجوية
الصور الجوية
  عدة سنوات
  ابحث عن المواقع المسطحة بجوار الأراضي الرطبة الموجودة
الخطوة التالية - الفحص الميداني

## Slide 52: Type 1 Sites (Re-establishment) مواقع النوع الأول (إعادة التأسيس)
راجع المعلومات الموجودة
  قارن مسح التربة بالأراضي الرطبة المعينة أو الصور الجوية
  ابحث عن ما يلي في وحدات خريطة التربة المائية التي لم يتم تعيينها على الخريطة
  الأراضي الرطبة:
    الحقول والمراعي الزراعية
    الحجز
    مواقع التعبئة غير المطورة (مثل مواقف السيارات)
إذا لم يتم وضع الأراضي الرطبة على الخريطة ، فراجع الصور الجوية لـ:
  من المحتمل أن تدعم المناظر الطبيعية الأراضي الرطبة - السهول الفيضية ، والشقق الواسعة
  ثم تحقق من نوع التربة

## Slide 53: Field Surveys المسوحات الميدانية
تحقق من تفسير الصورة ، أو
ما عليك سوى تحديد المواقع المناسبة على طول الأراضي الرطبة والممرات المائية الموجودة ؛ فحص التربة (إذا كانت ممتلئة ، افحص التربة الأصلية أسفل الملء) لتحديد ما إذا كانت التربة تظهر علامات مائية ؛ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد يكون للموقع إمكانية الاستعادة

## Slide 54: Identification of Type 2 Sites – Impaired Wetlands تحديد مواقع النوع - الأراضي الرطبة الضعيفة
تحديد من خلال التفسير الضوئي (على سبيل المثال ، الأراضي الرطبة المتاخمة لمدافن النفايات ، وحفر الرمال / الحصى ، وما إلى ذلك).
أنواع معينة من NWI
بدلاً من ذلك ، حدد من خلال المسوحات الأرضية

## Slide 55: Signs of Altered Vegetation علامات تغير الغطاء النباتي
هل هناك علامات على الأنواع الغازية؟
هل تم قص النباتات أو قطعها أو تجريفها أو إزالتها بطرق أخرى؟
هل المنطقة مرعى بها؟
هل يجري تعرية بنوك التدفق؟
هل جذور الأشجار مكشوفة؟ (قد تكون علامة هبوط بسبب التغيير الهيدرولوجي)
هل المنطقة مزروعة والمنخفضات الرطبة موجودة؟

## Slide 56: Changes in Elevation التغييرات في الارتفاع
هل هناك ملء في الأراضي الرطبة؟ (القمامة ، الأوساخ ، الخرسانة / الرصيف ، الصخور ، المواد المجروفة ، أخرى)
هل يوجد حاجز أو سدود من صنع الإنسان؟
هل يوجد دليل على ترسب الرواسب في الأراضي الرطبة؟ (المصدر؟ - جريان مياه العواصف ، أو التنمية المجاورة ، أو الأراضي الزراعية ، أو الرمال / الحصى؟)

## Slide 57: Changes in Hydrology التغييرات في الهيدرولوجيا
هل توجد خنادق؟
إذا كان هناك تيار يمر عبر الأراضي الرطبة ، فهل يتم توجيه التيار؟
هل هناك سدود من صنع الإنسان أو ساتر قد يحد من الفيضانات؟
هل تم حفر الارض الرطبة؟

## Slide 58: Changes in Hydrology (cont’d) التغييرات في الهيدرولوجيا (تابع)
هل يوجد حوض جلي ملحوظ على أحد جانبي المجرى الحالي أو كلاهما؟ (يقترح فتحة صغيرة جدًا لتمرير التدفق)
هل هناك دليل على موت الأشجار / الشجيرات في الماء؟ (علامة على زيادة الفيضانات)
هل توجد برك في المزرعة حيث تقل المحاصيل في الحجم أو تنعدم؟

## Slide 59: Signs of Water Quality Degradation علامات تدهور جودة المياه
هل هناك تصريف لمياه الأمطار مباشرة في الأراضي الرطبة؟ (هل ترى أنبوبًا؟)
هل ترى بقايا الزيت أو القمامة أو الطحالب في الأراضي الرطبة؟
هل رائحة التيار أو الأراضي الرطبة مثل مياه الصرف الصحي الخام أم أن الماء يبدو حليبيًا أو عكرًا؟

## Slide 60: Water Quality Degradation (cont’d) تدهور جودة المياه (تابع)
هل تتآكل ضفاف النهر بشدة؟
هل الأراضي الرطبة ملاصقة للمطمر حيث يمكن أن تتعرض للرشح؟
هل هي مجاورة لمواقع شديدة التلوث (مثل موقع الفائض والتي قد تؤثر سلبًا على الأراضي الرطبة؟ )

## Slide 61: Challenges تحديات
توقع النتائج في مواجهة تغير المناخ العالمي
تغير الظروف والضغوط
صيانة أي منشآت
الأرض الخاصة - موقف ملاك الأراضي
إنفاذ اتفاقيات الارتفاق
التخطيط على مستوى مستجمعات المياه أو المناظر الطبيعية
  إجراء عمليات جرد واسعة النطاق للمواقع المحتملة
توثيق النجاحات والفشل والمتوسط
تصحيحات المسار (المراقبة = عنصر حاسم في أي مشروع ترميم)

## Slide 62: National Research Council Recommendationsتوصيات المجلس القومي للبحوث
استخدم نهجًا على مستوى المناظر الطبيعية (منطقة بيولوجية أو مجمعات المياه) مع تحديد متقدم للمواقع التي ستوفر أكبر المكاسب
جرد وإنشاء المواقع المحتملة ؛ تحديد الأولويات
دمج الاستعادة مع بقية المناظر الطبيعية
دمج الدراسات طويلة المدى ، والنتائج الجديدة ، والخبرة المحلية في الإدارة التكيفية لمواقع الاستعادة
تفضل استعادة الأراضي الرطبة المتضررة على إنشاء الأراضي الرطبة

## Slide 63: NRC Quotable Quotes اقتبس المجلس النرويجي للاجئين
"أي محاولة لتحقيق نجاح بنسبة 100 في المائة في الاستعادة هو معيار مرغوب فيه ، ولكنه ليس أساسيًا ، لتنفيذ المشاريع" (ص 309)
"... الرصد الدقيق طويل الأجل لمشاريع الاستعادة المختارة سوف يسد الفجوات في المعلومات حول كيفية تطور وظائف النظام البيئي." (ص 323)

## Slide 64
 "على الرغم من القيود المفروضة على تحقيق نجاح بنسبة 100 في المائة ، على الرغم من معرفتنا غير الكافية بكيفية استعادة الأراضي الرطبة ، وعلى الرغم من المشكلات التي ستحدث أثناء التنفيذ ، هناك حاجة ملحة لاستعادة مساحات كبيرة من الأراضي الرطبة في جميع أنحاء البلاد." (ص 320)