## Slide 1: IDENTIFYING POTENTIAL WETLAND RESTORATION SITES تحديد مواقع استعادة الأراضي الرطبة المحتملة

## Slide 2: Wetland Restoration Opportunities فرص استعادة الأراضي الرطبة
النوع الاول
  الأراضي الرطبة المجففة في الأراضي الزراعية
  مواقع التعبئة غير المطورة
  مواقع أخرى تم تصريفها بشكل فعال
النوع الثاني
  الأراضي الرطبة المصابة جزئيًا
  الأراضي الرطبة المنحدرة / المحجوزة
  الأراضي الرطبة المحفورة
  الأراضي الرطبة الملوثة
  تنتشر الأنواع الغازية في الأراضي الرطبة
إجراءات مفيدة أخرى
  استعادة الحواجز النباتية على طول الأراضي الرطبة واجسام مائية

## Slide 3: Finding Potential Restoration Sites البحث عن مواقع الاستعادة المحتملة
الخطوة الأولى - مراجعة البيانات الموجودة
مقارنة الخريطة
  مسح التربة مقابل خرائط الأراضي الرطبة
الخريطة مقابل الصور الجوية
الصور الجوية
  عدة سنوات
  ابحث عن المواقع المسطحة بجوار الأراضي الرطبة الموجودة
الخطوة التالية - الفحص الميداني

## Slide 4: Type 1 Sites (Re-establishment) مواقع النوع الأول (إعادة التأسيس)
راجع المعلومات الموجودة
  قارن مسح التربة بالأراضي الرطبة المعينة أو الصور الجوية
  ابحث عن ما يلي في وحدات خريطة التربة المائية التي لم يتم تعيينها على الخريطة
  الأراضي الرطبة:
    الحقول والمراعي الزراعية
    الحجز
    مواقع التعبئة غير المطورة (مثل مواقف السيارات)
إذا لم يتم وضع الأراضي الرطبة على الخريطة ، فراجع الصور الجوية لـ:
  من المحتمل أن تدعم المناظر الطبيعية الأراضي الرطبة - السهول الفيضية ، والشقق الواسعة
  ثم تحقق من نوع التربة

## Slide 5: Field Surveys المسوحات الميدانية
تحقق من تفسير الصورة ، أو
ما عليك سوى تحديد المواقع المناسبة على طول الأراضي الرطبة والممرات المائية الموجودة ؛ فحص التربة (إذا كانت ممتلئة ، افحص التربة الأصلية أسفل الملء) لتحديد ما إذا كانت التربة تظهر علامات مائية ؛ إذا كانت الإجابة بنعم ، فقد يكون للموقع إمكانية الاستعادة

## Slide 6: Identification of Type 2 Sites – Impaired Wetlands تحديد مواقع النوع - الأراضي الرطبة الضعيفة
تحديد من خلال التفسير الضوئي (على سبيل المثال ، الأراضي الرطبة المتاخمة لمدافن النفايات ، وحفر الرمال / الحصى ، وما إلى ذلك).
أنواع معينة من NWI
بدلاً من ذلك ، حدد من خلال المسوحات الأرضية

## Slide 7: Signs of Altered Vegetation علامات تغير الغطاء النباتي
هل هناك علامات على الأنواع الغازية؟
هل تم قص النباتات أو قطعها أو تجريفها أو إزالتها بطرق أخرى؟
هل المنطقة مرعى بها؟
هل يجري تعرية بنوك التدفق؟
هل جذور الأشجار مكشوفة؟ (قد تكون علامة هبوط بسبب التغيير الهيدرولوجي)
هل المنطقة مزروعة والمنخفضات الرطبة موجودة؟

## Slide 8: Changes in Elevation التغييرات في الارتفاع
هل هناك ملء في الأراضي الرطبة؟ (القمامة ، الأوساخ ، الخرسانة / الرصيف ، الصخور ، المواد المجروفة ، أخرى)
هل يوجد حاجز أو سدود من صنع الإنسان؟
هل يوجد دليل على ترسب الرواسب في الأراضي الرطبة؟ (المصدر؟ - جريان مياه العواصف ، أو التنمية المجاورة ، أو الأراضي الزراعية ، أو الرمال / الحصى؟)

## Slide 9: Changes in Hydrology التغييرات في الهيدرولوجيا
هل توجد خنادق؟
إذا كان هناك تيار يمر عبر الأراضي الرطبة ، فهل يتم توجيه التيار؟
هل هناك سدود من صنع الإنسان أو ساتر قد يحد من الفيضانات؟
هل تم حفر الارض الرطبة؟

## Slide 10: Changes in Hydrology (cont’d) التغييرات في الهيدرولوجيا (تابع)
هل يوجد حوض جلي ملحوظ على أحد جانبي المجرى الحالي أو كلاهما؟ (يقترح فتحة صغيرة جدًا لتمرير التدفق)
هل هناك دليل على موت الأشجار / الشجيرات في الماء؟ (علامة على زيادة الفيضانات)
هل توجد برك في المزرعة حيث تقل المحاصيل في الحجم أو تنعدم؟

## Slide 11: Signs of Water Quality Degradation علامات تدهور جودة المياه
هل هناك تصريف لمياه الأمطار مباشرة في الأراضي الرطبة؟ (هل ترى أنبوبًا؟)
هل ترى بقايا الزيت أو القمامة أو الطحالب في الأراضي الرطبة؟
هل رائحة التيار أو الأراضي الرطبة مثل مياه الصرف الصحي الخام أم أن الماء يبدو حليبيًا أو عكرًا؟

## Slide 12: Water Quality Degradation (cont’d) تدهور جودة المياه (تابع)
هل تتآكل ضفاف النهر بشدة؟
هل الأراضي الرطبة ملاصقة للمطمر حيث يمكن أن تتعرض للرشح؟
هل هي مجاورة لمواقع شديدة التلوث (مثل موقع الفائض والتي قد تؤثر سلبًا على الأراضي الرطبة؟ )

## Slide 13: Challenges تحديات
توقع النتائج في مواجهة تغير المناخ العالمي
تغير الظروف والضغوط
صيانة أي منشآت
الأرض الخاصة - موقف ملاك الأراضي
إنفاذ اتفاقيات الارتفاق
التخطيط على مستوى مستجمعات المياه أو المناظر الطبيعية
  إجراء عمليات جرد واسعة النطاق للمواقع المحتملة
توثيق النجاحات والفشل والمتوسط
تصحيحات المسار (المراقبة = عنصر حاسم في أي مشروع ترميم)