## Slide 1: Developing Performance Standards
لتحديد "النجاح" أو "الامتثال"
المقاييس
  الهيدرولوجيا
  الغطاء النباتي
  أخرى
    التربة
    استخدام الحياة البرية
    كيمياء المياه / الجودة
    الوظائف (مثل تخزين المياه والترسيب والموئل)
  تحديد مدى الأراضي الرطبة (مشاريع النوع الاول)

## Slide 2: Establish Baseline Conditions and As-built Conditions إنشاء شروط خط الأساس والشروط المبنية
ظروف الموقع قبل البناء
  ما الذي عليك العمل معه
    أرض رطبة موجودة أو أرض رطبة أو مرتفعات سابقة
    إذا كانت الأراضي الرطبة الحالية ، هل منزعجة بشكل كبير لضمان الاستعادة؟ ما هي حالته المعدلة مسبقا؟
  هل توجد أنواع نادرة أو مهددة بالانقراض؟
ظروف الموقع بعد البناء
  ما قمت بإنشائه
خطة المراقبة

## Slide 3: MONITORING المراقبة
المراقبة - تقييم مستمر لبعض الكيانات لمعرفة ما إذا كانت تتغير بمرور الوقت وكيف تتغير
لاستعادة الأراضي الرطبة ، تتطلب المراقبة تقييم معايير مختارة لتحديد ما إذا كان:
المشروع يسير في الاتجاه الصحيح ، أو
هناك حاجة إلى تصحيح منتصف المسار ؛ ومتى:
كان المشروع ناجحًا تمامًا.

## Slide 4: Monitoring Planخطة المراقبة
المقاييس
  لتحديد التقدم ، "النجاح" / الامتثال أو الحاجة إلى الإدارة التكيفية
تواتر أخذ العينات

## Slide 5: Vegetation and Other Features الغطاء النباتي والميزات الأخرى
الغطاء النباتي
  الصور الجوية - قبل وأثناء ذروة موسم النمو
  صور من النقاط الثابتة
  أخذ العينات قطع اراضي
    تكوين الأنواع
      المهيمنون
      مؤشر الانتشار
    ٪ التغطية
    ارتفاع المزروعات الخشبية
    كثافة الأعشاب
    بقاء الغرسات
    علامات التكاثر
    علامات النباتات الميتة
    علامات المرض
    دليل على العواشب
    تغطية بالغزوات
 التربة
محتوى المادة العضوية
الترسيب
كيمياء مياه التربة
الهيدرولوجيا (مقابل المرجع)
  وتيرة الفيضانات / المدة
  التشبع (الآبار)
  لا تثقب الطبقة المقيدة
  الجزء الرطب من موسم النمو
استخدام الأسماك والحياة البرية
  الملاحظات / الاصطياد

## Slide 6: Examples of Project Objectives and Parameters أمثلة على أهداف المشروع ومعاييره
الغطاء النباتي
مجتمع النباتات المائية
  > 50٪ من العناصر المهيمنة = OBL و FACW (أخذ عينات من قطعة الأرض)
  مؤشر الانتشار = <2.0 (أخذ عينات نقطة الاعتراض)
  80٪ من العناصر المهيمنة مماثلة للموقع المرجعي (أخذ عينات من قطعة الأرض)
الغرس
  80٪ + البقاء على قيد الحياة (حدد # live v. # plts dead)
  النباتات تنمو / تتكاثر (تحقق من dbh ، # السيقان ، الارتفاع ، انتشار الكتل ، الإزهار والثمار)

## Slide 7: Examples of Project Objectives and Parameters أمثلة على أهداف المشروع ومعاييره
الهيدرولوجيا
  مشابه للأراضي الرطبة المرجعية (قارن المخططات الهيدروغرافية)
  مشابهة للأراضي الرطبة بناءً على الأدبيات (قارن الرسم البياني)
التربة
  تراكم المواد العضوية (قارن ضد المرجع الأراضي الرطبة)
  استعادة الارتفاعات الأصلية (إزالة التعبئة إلى ملف التربة الأصلي ؛ قياس الارتفاعات مقابل الأراضي الرطبة المجاورة)

## Slide 8: Examples of Project Objectives and Parameters أمثلة على أهداف المشروع ومعاييره
استخدام الحياة البرية
  تحديد الأنواع والاستخدام وموسم الاستخدام (الملاحظات ؛ مقارنة بالأراضي الرطبة المرجعية)
  إنتاج وفرة من المقلوب المائية (أخذ العينات القاعية)
  توفير نباتات غذائية للحياة البرية (فحص التوت / إنتاج البذور ؛ قارن مع الأراضي الرطبة المرجعية / الأدبيات)
جودة المياه
  تعمل كمصيدة للرواسب (قياس الترسب السنوي ؛ قارن مع الأراضي الرطبة المرجعية)
  توفير مجرى نباتي وعازل نباتي بطول 100 قدم (تقييم الغطاء النباتي)

## Slide 9: “Thou Shalt Not” Objectives أهداف "لا يجب القيام بها"
تسهيل انتشار المواد الغازية
ارفع درجات حرارة مياه مجاري التراوت
تؤثر سلبا .... الأنواع المهددة بالانقراض
تعريض الآبار المحلية للخطر
زيادة فيضان التنمية المنخفضة

## Slide 10: BASELINE DATA REQUIREMENTS FOR MONITORING متطلبات البيانات الأساسية للرصد
توثيق الشروط الموجودة مسبقًا
توثيق الشروط المبنية
إنشاء / فحص الأراضي الرطبة المرجعية

## Slide 11: MONITORING TECHNIQUES تقنيات المراقبة
الهيدرولوجيا
  تردد / مدة الفيضان (أنبوب قائم)
  تقلبات منسوب المياه (مراقبة الآبار)
  مستوى التشبع (حفرة الحفر)
  الفترة الرئيسية: مارس إلى مايو (كل أسبوعين) ، باستثناء الأهوار (كل شهرين من مارس إلى سبتمبر)
  Years 1, 2, 5 (+7 and 10 for PFO, PSS, drier-end PEM)

## Slide 12: MONITORING TECHNIQUES تقنيات المراقبة
نبات مائي
  التقييم السريع: ملاحظات السنة الأولى
  التقييمات التفصيلية: السنوات 2 و 3 و 5 (+7 و 10 لـ PFO)
    أخذ عينات قطعة الارض
    أخذ العينات من نقطة التقاطع
    نجاح الزراعة
  الصور
  مقاطع المجتمعات النباتية

## Slide 13: MONITORING TECHNIQUES تقنيات المراقبة
تراكم المواد العضوية
  اختبار الرمل الملون
الملوحة
  لاستعادة المستنقعات الملحية (قياس ملوحة التربة)
استخدام الحياة البرية
  تربية الطيور التعداد
  محاصرة الثدييات الصغيرة
  تحسب الطيور الشتوية
  مسوحات تربية البرمائيات
  أخذ عينات الأسماك / اللافقاريات

## Slide 14: RECOMMENDED MINIMUM WETLAND MONITORING توصية بالحد الأدنى من مراقبة الأراضي الرطبة
تحديد وتقييم 2-3 أراضي رطبة مرجعية
الغطاء النباتي
  سريع: السنة الأولى
  عينات قطع ارض: السنوات 2 و 3 و 5 (+7 و 10 لـ PFO)
  الصور
  تحديد / القضاء على الغازات إذا لزم الأمر
التراكم العضوي (أنواع معينة)

## Slide 15: RECOMMENDED MINIMUM WETLAND MONITORING (cont’d) الحد الأدنى الموصى به لرصد الأراضي الرطبة (تابع)
هيدرولوجيا
  ملاحظات كل شهرين: من أكتوبر إلى فبراير
  أخذ العينات الأسبوعي: مارس إلى مايو
  أخذ العينات الشهرية: يونيو حتى سبتمبر
  Years 1, 2, 3, and 5 (+7 and 10 for PFO, PSS3B...)
استخدام الحياة البرية
  Years 1, 2, and 5 (+7 and 10 for PFO, PSS, drier..)

## Slide 16: Challenges تحديات
توقع النتائج في مواجهة تغير المناخ العالمي
تغير الظروف والضغوط
صيانة أي منشآت
الأرض الخاصة - موقف ملاك الأراضي
إنفاذ اتفاقيات الارتفاق
التخطيط على مستوى مستجمعات المياه أو المناظر الطبيعية
  إجراء عمليات جرد واسعة النطاق للمواقع المحتملة
توثيق النجاحات والفشل والمتوسط
تصحيحات المسار (المراقبة = عنصر حاسم في أي مشروع ترميم)